附件1

关于内蒙古包钢和发稀土有限公司

和发分离厂搬迁升级改造工程产能置换方案

一、和发分离厂搬迁缘由

内蒙古包钢和发稀土有限公司位于包头市九原区万水泉火车站北，占地约140亩。依据包头城市市政管网建设规划，站前路东延工程、世纪西路建设工程是包头市道路建设重点项目。按照规划，道路穿过和发分离厂，为配合市政道路管网的建设工作，保证道路正常施工，内蒙古包钢和发稀土有限公司和发分离厂需要搬迁。

二、退出产能项目情况

和发稀土公司始建于1993年，2008年由北方稀土收购51％的股份，成为北方稀土旗下的控股子公司。主要生产单一稀土氧化物、氯化物、碳酸盐及各类稀土富集物等产品，稀土氧化物产能为9600吨。

（一）萃取分离工艺。和发分离厂是采用分段式萃取分离工艺，按顺序进行Nd∕Sm段、Ce∕Pr段、La∕Ce段的分离。共有6条稀土萃取分离线，详见下表。

| 段别 | 生产设备 | 数量（条） |
| --- | --- | --- |
| Nd╱Sm | 萃取槽380L× 56级 | 1 |
| Ce╱Pr | 萃取槽600L×112级 | 3 |
| La╱Ce | 萃取槽600L× 76级 | 2 |

（二）萃取设备。和发分离厂萃取分离线主要设备为PVC萃取槽。按照业内通行做法，萃取槽由生产厂家进行现场制作安装，属于非标设备。因受场生产需求、场地条件限制，萃取槽外形尺寸差异较大，通常以萃取槽混合室容积来衡量。

（三）产能核算。稀土行业内北方矿通常是以Ce/Pr段的分离能力对分离企业产能进行测算，根据Ce/Pr段萃取槽容量、进料浓度、进料流速、全年的生产天数来进行测算。

1.Ce/Pr段分离能力测算。

一条线年分离能力＝进料浓度×进料流速×年工作天数

其中：

①进料浓度由原料混碳质量和盐酸浓度决定，酸溶料浓度通常在270～290g/L之间,按照上限取290g/L进行计算。

②进料流速由槽体容积、有机与料液流速之比（流比）、混合时间决定的。根据槽体容积、萃取剂P507皂化能力确定Ce/Pr段流比，流比约为7，流比越大产量越小；行业要求混合时间大于3分钟，混合时间越长，料液与萃取剂混合越充分，萃取率越高；根据槽体容积、流比、混合时间得出料液流速为25L/分。

③ Ce/Pr段分离线共计3条，萃取槽混合室容积为600L，因此3条Ce/Pr段的年分离能力为：

290g/L×25L/分×3条×1440分/日×300天＝9396吨/年

2.和发分离厂萃取分离能力测算。

①分段式萃取工艺第一道工序为Nd∕Sm段分离，依据原料的配分，分离后约98﹪的少铕料液作为原料进入Ce/Pr段，其余2﹪为钐铕钆溶液，按折氧化物计算年产生约200吨。

②和发分离厂萃取分离产能为Ce/Pr段分离能力与钐铕钆产量之和，计每年9596吨。

三、建设项目产能情况

新建稀土分离生产线共6条，详见下表。

新建6条分离生产线与原厂保持一致，工艺参数保持不变，因此产能保持不变，即为9596吨。

| 段别 | 生产设备 | 数量（条） |
| --- | --- | --- |
| Nd╱Sm | 萃取槽380L× 56级 | 1 |
| Ce╱Pr | 萃取槽600L×112级 | 3 |
| La╱Ce | 萃取槽600L× 76级 | 2 |

四、退出产能设备处理

现将位于万水泉火车站北的和发分离厂整体搬迁至包头市九原工业园区经九路以西、纬三路以南约120亩土地上进行建设，将原厂产能即9600吨进行等量置换，用于新建和发分离厂搬迁升级改造工程的产能，待新厂建设完成投产前,将原和发分离厂主体生产设备全部拆除。拆除时建立档案,逐级报自治区申请拆除验收。

内蒙古包钢和发稀土有限公司

2018年3月12日

附件2

关于内蒙古包钢和发稀土有限公司和发分离厂搬迁升级改造工程产能置换表

| 新建项目情况 |
| --- |
| 企业名称 | 建设地点 | 主体设备（生产线）名称、 规格型号及数量 | 换算产能 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 内蒙古包钢 和发稀土有限公司 | 包头市九原 工业园区 | 380L×56级×1条 600L×112级×3条 600L×76级×2条 | 9600吨 | 2018.6 | 2019.6 | 1:1 |
| 退出项目情况 |
| 省（区、市） | 企业名称 | 主体设备（生产线）名称、 规格型号及数量 | 换算产能 | 拟拆除时间 | 拟拆除 到位时间 | 备注 |
| 内蒙古自治区 包头市 | 内蒙古包钢 和发稀土有限公司 | 380L×56级1条 600L×112级×3条 600L×76级×2条 | 9600吨 | 2018.9 | 2018.12 |  |

附件3

| 内蒙古自治区经济和信息化委员会办公室 | 2018年4月8日印发 |
| --- | --- |