四川省达州钢铁集团有限责任公司

达钢搬迁升级项目-炼钢单元-KR铁水预处理

及制粉站工程（标段二）

招标公告

招标编号：ZB／BQSJ-2022-LG-032

四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称：达州钢铁）拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标，有关事项公告如下。

一、招标人名称、项目名称、建设地址

（一）招标人名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司。

（二）招标项目名称：达钢搬迁升级项目-炼钢单元-KR铁水预处理及制粉站工程（标段二）。

（三）建设地址：四川达州东部经济开发区麻柳镇。

二、招标人简介

四川省达州钢铁集团有限责任公司兴建于1958年，是当前达州市的大型工业企业和利税大户。

达州钢铁现有员工5700余人，占地面积225万m2，是冶金行业重点企业、国家高新技术企业，建筑用钢国家标准起草单位。系“国家企业技术中心”、中国冶金产品实物质量“金杯奖”、全国质量诚信标杆典型企业、全国重合同守信用企业，连续十二届获得“四川名牌”称号。

达州钢铁集炼焦化工、烧结、炼铁、炼钢、高速线材、全连轧棒材及机械加工、物流贸易为一体，是我国西部地区重要的优质高强度抗震钢材生产基地，具备年产300万吨钢、350万吨钢材、10万吨优质钒产品、210万吨机焦、20万吨煤化工产品、50万吨甲醇、20万吨二甲醚的综合生产能力。主要产品有“巴山”牌热轧带肋钢筋系列，高速线材和热轧圆钢系列，冶金焦炭、炭黑、工业萘、纯苯、硫酸铵等20余种煤化工产品系列，甲醇、二甲醚等新型能源化工产品系列等，产品畅销全国二十多个省市，深受广大用户青睐。

2020年5月，达州钢铁加入辽宁方大集团实业有限公司（简称：方大集团）。方大集团为达州钢铁带来了依法依规、公平公正、适应市场、灵活高效的体制机制。达州钢铁加入方大集团后，公司迎来了高速发展，当年吨钢利润指标成功跻身全国钢铁行业前十名，实现利税超15亿元。方大集团以“党建为魂”的企业文化为指引，坚持“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，推进达州钢铁向专业化、规范化、职业化管理方向迈进。

达州钢铁以成渝双城经济圈、“万达开”川渝统筹发展示范区为依托，正在实施异地搬迁转型发展战略，建成集建筑钢材、钒钛多元复合新材料、优质特种钢、煤焦清洁能源化工为一体的资源综合性利用企业，打造西部极具竞争力的绿色环保型、创新发展型、智慧制造型优质钒钛钢铁示范基地。

三、项目概况与招标范围

建设地点：四川达州东部经济开发区麻柳镇，位于明月江北岸。项目厂址距达州市中心城区直线距离约30km，距开江县城直线距离约18km。

炼钢工程主要内容：达钢搬迁升级项目炼钢单元新建3套KR铁水预处理装置（含配套脱硫剂制粉站）、2座提钒转炉（一用一备）、2座炼钢转炉、1座LF精炼炉、2台方坯连铸机、炼钢废钢一次料场、钢渣综合利用等工艺设施以及相关配套公辅设施。含钒渣破碎磁选加工线及至钒渣成品库房的皮带机和通廊、钒渣成品库房。主厂房提钒转炉和炼钢转炉采取双塔楼布置形式。预留1座100t炼钢转炉、1台方坯连铸机、1套KR铁水预处理装置，及其公辅位置；同时预留1座LF精炼炉、1座RH真空精炼炉（RH氧枪和料仓布置在炉子跨，确保钢水接受跨的轨面标高不因预留而增加）、氧化铁皮压球生产线、2条超薄带钢铸轧机线，及除尘、水处理等公辅设施的位置。

发包方式：本工程采用EPC总承包方式。

达钢搬迁升级项目炼钢单元EPC总承包招标划分为以下五个标段：

标段一：炼钢连铸主体工程及公辅系统；

标段二：KR铁水预处理及制粉站工程；

标段三：八机八流方坯连铸机工程；

标段四：钢渣有压热焖及钢渣二次处理工程；

标段五：环境除尘站工程（炼钢二、三次除尘）。

招标范围：本次招标范围为标段二。

标段二招标范围：

1.三套KR铁水预处理成套设备。

2.一套脱硫剂制粉站及其输送系统。

3.本标段内部管线、电气仪表控制系统等辅助系统。

4.本标段区域红线内土建（含建筑小房子）等建筑工程。

5.脱硫渣罐甲供（中标人负责设计）。

6.桩基工程不包含桩基工程施工（含桩基设计）。

7.负责配合发包人和标段一承包人编制安全设施设计专篇、消防设计专篇、环保设施设计专篇、节能设计专篇、职业病防护设计，并配合审查及相应修改完善工作。负责提供以上所指项目竣工验收评价资料，并完成相应的整改工作。协助发包人获得政府报批、报验通过。

以上范围内的生产设施及与其相配套的辅助设施和生产管理设施的施工图设计、设备采购、安装调试、建安工程，及所有系统调试、试验、设备单体试车、联动试车、性能保证、竣工验收、指导试运行、培训与相关技术服务、质保期内的设备消缺及售后服务等，达到正常生产的全过程EPC总承包交钥匙工程。

四、投标人资格要求

（一）投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格。

（二）专业或其他资质要求：

1.具有工程设计冶金行业乙级及以上资质或营业执照中具有冶金专用设备的设计与开发或铁水预处理系统设备的工程设计等的经营范围。

2.具有建筑工程施工总承包叁级及以上和机电工程施工总承包贰级及以上，或冶金工程施工总承包叁级及以上资质。

3.要求投标人2012年6月1日以来具有KR铁水预处理工程EPC总承包或EP或PC承包项目4台套及以上类似工程业绩（已竣工投产的）。

4.允许联合体投标，但不超过2家，联合体必须有联合体协议书，联合体必须有主、从单位，从单位也必须提供相应资质材料、法定代表人授权委托书。联合体协议书上要有双方单位的公章和法定代表人或委托代理人签字（手签）。

5.投标人需提供近一年经审计后的财务报表，财务状况良好。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则视为无效投标。

7.根据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人。

8.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

9.拟任本项目项目经理具有类似工程业绩。

10.拟任本项目总设计负责人具备相关专业高级技术职称。

五、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.有效的企业营业执照副本复印件和设计资质复印件。

2.法定代表人（所任职务需选择明确）身份证明书（需载明身份证号码）、法定代表人授权委托书及法定代表人和委托代理人身份证复印件（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）原件（模板附后）。

3.企业简介和2012年6月1日以来KR铁水预处理工程EPC总承包或EP或PC承包项目4台套及以上类似工程业绩（已竣工投产的）以及相关证明材料。联合体必须有联合体协议书，联合体必须有主、从单位，从单位也必须提供相应资质材料、法定代表人授权委托书。联合体协议书上要有双方单位的公章和法定代表人或委托代理人签字（手签）。业绩证明材料以合同及竣工验收材料的复印件或合同及项目使用方出具的成功投运的证明材料为准。

4.开户许可证复印件及投标人开票信息。

上述资料需加盖投标报名单位公章。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：现场提交或电子邮件提交（电子邮件主题及报名资料文件名命名格式为：XX项目资质文件（招标项目编号）-XX公司）。

（四）为了给每个投标人提供公平、公正的招投标环境，参加本次投标的单位须填写承诺书（模板附后），会同报名资料一起提交给招标人。

六、投标方式

招标人对投标人提交的资质材料进行审查，向审查合格单位通过电子邮件或信件邮寄方式发出招标邀请函，接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间，分别交纳相应投标保证金和招标服务费。招标结束后，中标人的投标保证金转为合同履约保证金，履约保证金差额部分可以用银行保函补齐。未中标人的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性退还（无息）。

七、投标须知

（一）招标公告发布时间

2022年6月21日至2022年7月5日。

（二）发布公告的媒介

本次招标公告在http://www.dasteel.cn/和www.mysteel.com网上公开发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标人概不负责。

（三）投标报名时间及地点

报名时间：自2022年6月22日至2022年7月11日止。

报名地点：达州钢铁搬迁项目指挥部炼钢项目部，如不能现场报名可提供报名材料电子版后通过电话报名。

（四）计划招标时间：2022年9月至2022年10月（具体时间详见招标邀请函）。

（五）其它未尽事宜请电话咨询我公司。

八、招标人信息

（一）招标人名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司。

（二）联系地址：达州市通川区西河路25号。

（三）联系人：

王林，联系电话：19511802242

宋建华，联系电话：19511805617

赵全平，联系电话：19511802720

何蜀通，联系电话：19511804366

（四）邮箱地址：dgbqbidding@163.com。

（五）审监法务部监督电话：19511804359。

四川省达州钢铁集团有限责任公司

公告时间：2022年6月21日

法定代表人身份证明书

兹证明　　　　　（身份证号码：　　　　　　　　）是我单位的法定代表人，任　　　　　　职务。

特此证明

单位名称（公章）：

日期：　年　月　日

法定代表人授权委托书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司是中华人民共和国合法企业，企业地址：______________________。

法定代表人__________特授权___________（身份证号：）代表我公司全权办理针对贵公司______________________招标活动的投标、谈判、签约（办理结算）等相关工作，并签署全部的有关文件、协议及合同等。

我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。

本授权书有效期：______年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前，本授权书在授权期限内有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文书，不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

被授权人签字：____________法定代表人（签字）：______________

身份证号：________________身份证号：______________________

职务：____________________职务：__________________________

电话：____________________电话：__________________________

单位名称（公章）：

年  月  日

承  诺  书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

## 我公司自愿参与贵公司达钢搬迁升级项目-炼钢单元（标段二）的投标，现承诺如下：

一、我司将严格遵守招标现场纪律，保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标人不利的话题。

二、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本工程投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

三、我公司按本工程招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

四、严格遵守贵公司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

五、在本工程投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：  年  月  日